## Slide 1
Chapitre 3. Structures conditionnelles et Boucles
Introduction :
Les ordinateurs, comme les humains, évaluent les conditions et utilisent les résultats des évaluations comme données d'entrée pour prendre une décision. Pour les humains, la décision implique généralement des plans d'action alternatifs, et il en va de même pour les ordinateurs. L'ordinateur a besoin de savoir quoi faire si une condition est vraie et que faire si une condition n'est pas vraie. Pour décider d'un plan d'action basé sur une condition que votre application évalue, vous utilisez des structures de contrôle. Ce nom cache en fait deux éléments que nous verrons dans ce chapitre :

## Slide 2
1. Structures conditionnelles: elles permettent d'écrire dans le programme des règles comme « Si ceci arrive, alors fais cela » ;
Les structures conditionnelles servent à effectuer des vérifications avant d'exécuter du code spécifique à la condition.
a) La structure: if, else
Il faut se représenter l'instruction "if" comme un test logique binaire : "si cela est vrai, alors je fais ceci, sinon, je fais cela."
if (Conditions)
{
ActionsSiConditionsVrai
}
else {
ActionsSiConditionsFausses
}

## Slide 3
On peut aussi écrire des versions plus complexes avec de multiples conditions :
if (condition1){
instruction1 ;
}
else if (condition2) {
instruction2 ;
}
else if (condition3){
instruction3;
}
else
{
instruction_par_defaut;
}

## Slide 4
L’instruction switch contrôle le choix d’un groupe d’instructions à exécuter parmi d’autres. La sélection se fait par l’évaluation d’une expression.
Cela fonctionne presque exactement comme la déclaration if-else. La différence est que l'instruction switch génère un code plus lisible par rapport à l'instruction if-else. De plus, elle s'exécute parfois plus rapidement que son homologue if-else.
b) La gestion des cas avec SWITCH
Syntaxe
1 switch(expression)
2 {
3 case val1:
4 instruction1;
5 instruction2;
6
7 break;
8 case val2:
9 instruction3;
10 instruction4;
11
12 break;
13 case val3:
14 instruction5;
15 instruction6;
16
17 break;
18 default:
19 instruction7;
20
21 break;
L’instruction break est obligatoire et marque la fin d’une séquence d’instructions.

## Slide 5
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main () {
4 //déclaration des variables
5 float rayon;
6 char calcul;
7 //saisie du Rayon
8 cout<<"Rayon : ";
9 cin>>rayon;
10 //saisie du calcul : C, S ou V
11 cout<<"Calcul C, S ou V : ";
12 cin>>calcul;
13 //sélection d’un choix en fct de calcul
14 switch (calcul){
15 case 'C':
16 //affichage et calcul de la circonférence
17 cout<<"Circonférence du cercle = "
18 <<2*3.14*rayon<<endl;
19 //arrêt du traitement
break;
21 case 'S':
22 //affichage et calcul de la surface
23 cout<<"Surface du cercle = "
24 <<3.14*rayon*rayon<<endl;
25 //arrêt du traitement
26 break;
27 case 'V':
28 //affichage et calcul du volume
29 cout<<"Volume de la sphère : "<<4/3.0*3.14*rayon*rayon<<endl;
30 //arrêt du traitement
31 break;
32 default:
33 //affichage message alerte en cas de choix inexistant
34 cout<<"Calcul inexistant, seuls C, S et V sont autorisés"<<endl;
35 //arrêt du traitement
36 break;
37 //fin de la sélection
38 }
39 return 0;
40 }
Exemple: Circonférence, Surface et Volume

## Slide 6
Rayon : 7.5
Calcul C, S ou V : S
Surface du cercle = 176.625
Résultat après exécution :
Rayon : 7.5
Calcul C, S ou V : C
CirconfÚrence du cercle = 47.1
Rayon : 7.5
Calcul C, S ou V : T
Calcul inexistant, seuls C, S et V sont autorisés
2. Les boucles:
Les boucles forment une succession d’itérations répétitives constituées d’un ensemble de plusieurs instructions.
Le langage C++ dispose de 3 instructions itératives : while, do...while
et for.

## Slide 7
Elle est construite suivant un bloc de la forme :
while (condition)
{
/* Instructions à répéter */
}
L’expression qui contient la ou les instructions est répétée tant que la
valeur de la condition n’est pas fausse,
a) La boucle: while
1#include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main () {
4 //déclaration de la variable n
5 int n;
6 //saisie d’un premier nombre entier
7 cout<<"Saisissez un nombre entier positif : ";
8 cin>>n;
9 //boucle tant que n est différent de 0

## Slide 8
b) Boucle: do... while
10 while(n!=0)
11 {
12 //affichage du carré de n
13 cout<<"Le carre de "<<n<<" est egal a : "
14 <<n*n<<endl;
15 //saisie du nombre suivant
16 cout<<"Nombre suivant (0 pour terminer) : ";
17 cin>>n;
18 }
19 return 0;
20 }
Saisissez un nombre entier positif : 4
Le carre de 4 est egal a : 16
Nombre suivant (0 pour terminer) : 8
Le carre de 8 est egal a : 64
Nombre suivant (0 pour terminer) : 11
Le carre de 11 est egal a : 121
Nombre suivant (0 pour terminer) : 156
Le carre de 156 est egal a : 24336
Nombre suivant (0 pour terminer) : 0
Process returned 0 (0x0) execution time : 10.775 s
Press any key to continue.
Résultat après exécution :
Il existe une différence importante entre do...while et while, elle repose sur la position du test de sortie de la boucle. Lorsqu’on utilise do...while, le test contrairement à ce que fait while, s’effectue en fin d’exécution de l’expression.

## Slide 9
do
{
/* Instructions */
}
while (condition);
Syntaxe:
Exemple: Factorielle Avec Do...While
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main () {
4 //déclaration des variables
5 int i, j, f=1;
6 //saisie de i, nombre dont on va calculer la factorielle
7 cout<<"Entrez le nombre entier dont vous voulez la factorielle : ";
8 cin>>i;
9 //affectation de i à j pour l’affichage du résultat
10 j=i;
11 //boucle do...while
12 do
13 {
14 //calcul de la factorielle
15 f*=i;
16 //décrémentation de i
17 --i;
18 }
19 //test si i=0 pour savoir si le calcul doit se terminer
20 while (i!=0);
21 //affichage du résultat suivant j
22 cout<<"Factorielle de "<<j<<" = "<<f<<endl;
23 return 0;
24 }

## Slide 10
c) La boucle: for
Voici sa syntaxe générale :
for (expression1; expression2; expression3)
expression4;
Cette instruction est l’une des plus utilisée, le bloc qui la contient est composé d’une expression qui gère la valeur initiale d’un index d’initialisation (expression1), d’une expression conditionnelle qui teste l’index (expression2), d’une expression qui modifie l’index afin d’amener l’itération suivante (expression3) , et enfin des instructions qui constituent la séquence qui sera répétée (expression4).

## Slide 11
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main () {
4 int facto,i,n;
5
6 facto=1;
7 cout<<"taper un entier positif"<<endl;
8 cin>>n;
9 for( i=1; i<=n;i++)
10 facto=facto*i;
11 cout<<n<<"!="<<facto<<endl;
12
13 return 0;
14}
Exemple: Factorielle Avec for

## Slide 12
1. Écrivez un programme qui calcule la surface de tous les rectangles dont les dimensions : longueur et largeur, varient entre 1 et 5 m (suivant un pas de 1 m).
Le code utilisera deux boucles imbriquées et affichera l’ensemble des résultats.
EXERCICES