## Slide 1
Sources électriques Accumulateurs
Chapitre I : Techniques générales de production de l'électricité.
SOURCES ELECTRIQUES
Sommaire
Les sources continues et alternatives
Caractéristiques des générateurs
Les accumulateurs
Entraînement
Introduction
Les Sources
Dans la pratique, nous avons remarqué que l'énergie électrique est une transformation, non sans pertes, d'énergie mécanique magnétique, chimique ou lumineuse.
Elle est obtenue à partir de sources d'électricité appelées alternateur ou générateur. Ces sources peuvent engendrer une tension continue :
Pile chimique Leclanché
Ces piles sont utilisées pour les appareils transportables, radios, baladeurs, etc.
Elles ne sont pas rechargeables.

## Slide 2
Sources électriques
Accumulateurs
Panneaux solaires.
Dans cet exemple, les panneaux solaires fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement du satellite.
Sur terre, il existe également des centrales équipées de panneaux solaires pour fournir de l'énergie électrique.
Accumulateurs.
Le principal avantage des accumulateurs est d'offrir la possibilité d'être rechargé.
Les accumulateurs se trouvent sous différentes formes. Pour les voitures, comme cette figure, ou du même format que les piles pour les appareils transportables.

## Slide 3
Sources électriques Accumulateurs
D'autres sources peuvent engendrer une tension alternative :
Dans la majorité des cas, la production et la distribution de l'énergie électrique est faite en tension alternative. Elle est plus facile à produire et transformer.
Dessin tiré du livre " On a volé l'électricité " de d'Electricité Romande, Lausanne.
 OFEL Lausanne.

## Slide 4
Sources électriques
Accumulateurs
Dans une centrale nucléaire, l'énergie du réacteur est transformée en énergie électrique par un alternateur.
La vapeur produite par l'échauffement du réacteur entraîne une turbine à vapeur qui est reliée mécaniquement à l'alternateur.
Dessin tiré du livre " On a volé l'électricité " de d'Electricité Romande, Lausanne.
Toutes les illustrations couleurs  OFEL Lausanne.

## Slide 5
Sources électriques Accumulateurs
L'alternateur
Un alternateur est une source d'énergie électrique qui varie dans le temps de façon sinusoïdale.
La turbine entraîne l'alternateur et engendre une différence de potentiel ou tension UAB aux bornes de son circuit.
U AB
temp
De par sa construction, l'alternateur peut être représenté par une source de tension symbolisée et par une résistance interne Ri
Le schéma équivalent total est :
~
A
C
Borne N
B
U
L1
Bornes L2
L3
Ri
Nous étudierons plus en détail les alternateurs au chapitre machines à régime sinusoïdal.
Générateur de tension alternative
~
Résistance interne

## Slide 6
Sources électriques Accumulateurs
Générateur
Un générateur est une source d'énergie électrique qui est constante dans le temps.
Le générateur engendre une différence de potentiel V ou tension UAB aux bornes de son circuit.
temps
Les générateurs sont obtenus à l'aide de l'effet chimique, soit par une pile ou par un accumulateur. Des panneaux photovoltaïques génèrent une tension U et un courant I par effet photovoltaïque. (lumière sur plaquette de silicium)
UAB
Pile est un générateur
d'électricité constitué de 2 matières
différentes (exemple charbon - zinc) présentant un excès d'électrons et un manque d'électrons.
Certaines tables de chimie donnent les valeurs d'électropositivité et d'électronégativité des matières.
Cette source de tension est symbolisée :
Un électrolyte favorise le passage des électrons entre les 2 matières et provoque ainsi une réaction chimique.
La pile possède une résistance interne Ri à cause de l'électrolyte. Le schéma équivalent total est :
R i
-
+ D
U
DC
B
C
R
URécepteur
borne du circuit notée +
borne du circuit notée -
anode
potentiel V D
manque d' électrons électriquement
potentiel V C
cathode
excès d' électrons électriquement
borne positive
borne négative
- +
Générateur idéal de tension continue
- +
Générateur de tension continue

## Slide 7
Sources électriques Accumulateurs
Exemple:
R i
-
+ D
U
DC
B
C
Une pile alimente une lampe. La tension U à la lampe est de 1.5 [V]. Le courant I est de 300 [mA].
Sachant que la résistance interne de la pile est de 1.2 [], calculer la différence de potentiel engendrée par l'anode et la cathode de la pile.
Dessinons le schéma de cette installation :
Ilampe
Ulampe
R
lampe
Données :
UBC = 1.5 [V]
IL = 300 [mA]
0.3 [A] Ri = 1.2 []
Inconnue : UDC = ?
Analyse du circuit : nous constatons que nous sommes dans un circuit de
couplage SERIE, car le courant IL possède un seul parcours possible.
Utotale = Upartielle
Relations : U = R  I
D'après notre schéma, nous pouvons appliquer la loi de Kirchoff.
UDC = UDB + UBC
Nous constatons que la tension UDB représente la chute de tension aux bornes de la résistance interne de la pile Ri .
En SERIE, le courant I est constant dans tout le circuit.
Remplaçons la tension UDB par la loi d'Ohm.
U DC  Ri  I  UBC
= 1.2  0.3  1.5  1.86 V

## Slide 8
Sources électriques Accumulateurs
-
+ D
U
DC
7.5 Tension à vide
Une pile ou un générateur possède une tension à vide U0
Cette tension pourrait être mesurée lorsque le circuit est ouvert et qu'aucun courant I ne circule dans le circuit.
Ilampe
B
R i
C
Ulampe
R
lampe
Appliquons les relations connues:
Utotale = Upartielle
Relations : U = R  I
Si IL = 0 [A], la tension aux bornes de la résistance interne Ri est égale à 0 [V].
=
UDC  Ri  I  UBC 1.2  0  UBC
Nous constatons que la tension UDC représente la tension à vide U0
7.6 Générateur de tension idéal
Nous sommes à circuit ouvert en présence d'un générateur de tension idéal symbolisé de la façon suivante:
Générateur idéal de tension continue
- +
Dans la pratique, ce cas n'est pas possible, car la présence de la résistance interne Ri modifie la tension disponible aux bornes du circuit.
7.7 Générateur de courant
Nous pouvons symboliser un générateur de courant de la façon suivante:
Générateur idéal de courant continu
- +
Dans la pratique, ce cas n'est pas possible, car la présence de la résistance interne Ri modifie le courant disponible dans le circuit.

## Slide 9
Sources électriques Accumulateurs
Accumulateur
Un accumulateur est un générateur d'électricité constitué de 2 matières différentes (exemple cadmium - nickel) présentant un excès d'électrons et un manque d'électrons.
Un électrolyte favorise le passage des électrons entre les 2 matières et provoque ainsi une réaction chimique.
Son symbole est le même que la pile. Les traitillés signifient qu'il peut y avoir plusieurs éléments montés en série.
Le schéma équivalent total est identique à celui que nous venons d'étudier.
Couplage des accumulateurs
Les accumulateurs peuvent être couplés idéalement en parallèle et en série Ce sont les lois de Kirchhoff qui s'appliquent.
Couplage parallèle
-
+
D
1
UDC
B
-
+
D2
U
DC
C 1
C 2
A
U
AB
Pour réaliser ce couplage, il faut que les tensions UCD soient les mêmes.
Utotale = Upartielle
UBA = UCD
- + - +
R i
-
+ D
U
DC
B
C
R
URécepteur
borne du circuit notée +
borne du circuit notée -

## Slide 10
Sources électriques Accumulateurs
Exemple:
Quelle est la tension totale de 2 accumulateurs de 4 [V] montés en parallèle ?
UAB
Données : UD1C1 = 4 [V] UD2C2 = 4 [V]
Inconnue : = ?
Relations :
Utotale = Upartielle
UAB
= UCD
UAB
Application numérique : = 4 [V]
Le couplage parallèle modifie par contre le courant I total, car la loi des nœuds s'applique aussi.
Itotal = Ipartiel
Itotal = IC1D1 + IC2D2
Exemple :
Quel est le courant total de 2 accumulateurs, montés en parallèle et débitant 1.5 [A] et 4 [A] ?
Données :
Inconnue : Relation :
I1 = 1.5 [A] I2 = 4 [A]
total
I = ?
Itotal = Ipartiel
Itotal = I1 + I2
Application numérique :
Itotal = 1.5 + 4 = 5.5 [A]
Couplage série
U
DC1
B
C 2
A
AB
D
1
C 1
D2
UDC2
-
+
-
+
Ce sont les lois de Kirchhoff qui s'appliquent.
Loi des mailles :
Utotale = Upartielle
UBA = UCD1 + UCD2
-
+
D
UDC
B
-
+
D
U
DC
C 1
C 2
1
2
A
U
AB
-
+
D D
UDC
B
-
+
U
DC
C 1
C 2
1 2
A
U
AB

## Slide 11
Sources électriques Accumulateurs
Exemple :
Quelle est la tension totale de 2 accumulateurs de 4 [V] montés en série ?
Données :
Inconnue :
UCD1 = 4 [V] UCD2 = 4 [V]
UAB = ?
Relation :
Utotale = Upartielle
UBA = UCD1 + UCD2
UAB
Application numérique : = 4 + 4 = 8 [V]
Dans un couplage série, le courant I total est constant mais limité par la charge du circuit. (loi des nœuds)
Itotal = Ipartiel Itotal = IC1D2
Sachant que le courant I est dépendant du temps t et de la quantité de charges électriques Q, nous pouvons résoudre nos différents exercices.
Exemple:
Quel sera le courant total débité par 2 accumulateurs, montés en série, dont les quantités de charges électriques Q sont de 500 [C] et de 500 [C], à travers une résistance R de 500 [] pendant 5 [s]. Nous admettrons qu'ils sont pleins à l'instant t0 et vides à l'instant t1 .
Données : Q1 = 500 [C]
Q2 = 500 [C]
t0 = 0 [s]
R = 500 []
t1 = 5 [s]
Inconnue :
Relation :
Itotal = ?
Itotal = Ipartiel
Qtotale = Q1 = Q2
I
t
total
 Qtotale
t représente la différence de temps entre l'état plein et l'état vide. C'est un écart (delta) de temps donc une durée.
 = 5 - 0 = 5s
Application numérique :
t  t 2  t 1
Qtotale = 500
 100A
total
I 
(5  0)
500
U
DC1
B
C 2
A
AB
D
1
C 1
D2
UDC2
-
+
-
+
Itotal
U
Q1
B
C 2
A
U
AB
D
1
C 1
D2
UQ2
-
+
-
+

## Slide 12
Sources électriques Accumulateurs
Charge d'un accumulateur
Contrairement à une pile, un accumulateur peut être rechargé. Nous avons la possibilité, une fois
l'accumulateur déchargé, de le recharger par un moyen auxiliaire appelé chargeur.
C'est-à-dire, que nous avons chargé une certaine quantité de charges électrostatiques Q.
Q = n  e [C] ou [As]
C'est pour cette raison que, dans la pratique, l'accumulateur possède la caractéristique de quantité de charge électrostatique à disposition, appelée communément quantité d'électricité Q.
Exemple :
Un accumulateur est noté 42 [Ah] et 1.2 [V].Calculer le nombre d'électrons accumulés dans ce générateur.
Données :
Q = 42 [Ah]
e-
voir tabelle
e- => 1.623  10-19 [C]
Inconnue :
n = ?
Relation : Q = n  e [C] ou [As]
La première démarche consiste à transformer les [Ah] en [As]. Nous savons que nous trouvons 60 fois 1 seconde dans 1 minute, mais il faut 60 minutes pour obtenir 1 heure.
( 1 seconde  60 ) = 60 [s] 1 minute ( 1 seconde  60 )  60 1 heure
( 1 seconde  3600 ) 1 heure Calculons maintenant la quantité de charges électrostatiques en [As]:
[Ah] = [As]  3600 ce qui implique:
[Ah]
3600
= [As]
Nous devons ensuite calculer n (nombre d'électrons)
Q = n  e => n = Q
e
Application numérique :
n 
42  3600
1,623  1019
 9.32  1023 électrons
D
borne +
borne -
+
Ri
U
DC
Accumulateur
UBC
Ide charge
+
Chargeur

## Slide 13
Sources électriques Accumulateurs
Documentaire
C'est en 1882 que Thomas Edison (1847 - 1931) mis en service la première centrale électrique industrielle à New York. Entraînée par des turbines à vapeur, chaque génératrice peut alimenter 1000 lampes à incandescence.
1884, mise au point du transformateur des Français Lucien Gaulard et JD Gibbs, pour la transmission efficace de l'électricité. La même année, mise en service de la première centrale près de Nîmes en France.
Michael Faraday (1791 - 1867), chimiste et physicien anglais. Lors de son apprentissage de relieur, il profite de lire de nombreux ouvrages de chimie et d'électricité. Ensuite, après avoir été assistant, il devient professeur de chimie en 1833.
Après ses études sur l'électromagnétisme (1821), il se consacre à l'électrostatique (1843), et les protection électromagnétiques (cage de Faraday).