## Slide 1: Chapitre 1 : Les circuits ´electriques
Fatiha Djaafar, Dr
Université de Relizane
2022
2022

## Slide 2: Contenu
Introduction
Contenu
Concepts de base : tension et courant Sources : tension et courant
Noeuds et boucles Circuits simples
2 / 53

## Slide 3: Notions de base
R´evision des concepts d’´electricit´e
E´lectricit´e : produite par le mouvement d’´electrons, généralement dans un conducteur.
Conducteur : matériau ou les electrons sont libres de se d´eplacer.
Il y a deux caractéristiques de base aux circuits ´electriques :
1
Tension v, dont l’unit´e est le Volt [V] Courant i, dont l’unit´e est l’Amp`ere [A]
2

## Slide 4
R´evision des concepts d’´electricit´e
Tension
Tension
La tension est l’´energie nécessaire pour déplacer des charges q :
v =
dw dq
[V]
(1)
Semblable à l’énergie potentielle d’un corps : mˆeme si un corps ne bouge pas, il possède une ´energie potentielle pour faire un travail.
Repr´esente l’´energie n´ecessaire pour faire bouger des charges
´electriques.
Ex : 1 Volt représente la différence de potentiel entre deux points si on utilise 1 Joule d’´energie pour d´eplacer une charge de 1 Coulomb.

## Slide 5
R´evision des concepts d’´electricit´e
Tension
Tension
C’est la diff´erence de potentiel, la tension, qui cr´ee le courant. Par analogie, la tension est ´equivalente `a la pression d’un liquide.
C’est un peu comme un r´eservoir d’eau : si on pompe de l’eau dans un r´eservoir qui est ´elev´e, cette eau poss`ede de l’´energie potentielle.

## Slide 6
R´evision des concepts d’´electricit´e
Courant
Courant
Repr´esente la quantit´e de charge qui se d´eplace `a travers une certaine surface dans un certain interval de temps :
i =
dq dt
[A] (2)
Un courant de 1 Amp`ere repr´esente une charge nette de 1 Coulomb qui traverse une surface en 1 seconde (donc des Coulombs/seconde).
Le courant ´electrique est semblable au mouvement de l’eau dans des tuyaux. Par analogie m´ecanique, c’est le d´ebit (Litres/seconde).

## Slide 7
R´evision des concepts d’´electricit´e
Courant
Courant
Sens du courant : Convention adopt´ee.
Les ´electrons, qui sont n´egatifs, sont attir´es par les charges positives, et donc se d´eplacent du − vers le +.
Cependant, de mani`ere historique, on dit que le courant ´electrique
se d´eplace du + vers le −.
Sens du courant :
Le courant ´electrique se d´eplace du + vers le −

## Slide 8
R´evision des concepts d’´electricit´e
E´l´ement id´eal
Elément idéal
Pour ce cours, on considère les éléments de circuit comme étant idéaux :
i
+
v
–
Élément idéal
Figure 1: Elément de circuit idéal

## Slide 9
R´evision des concepts d’´electricit´e
E´l´ement id´eal
La convention utilis´ee dans ce cours pour l´elément idéal est la suivante :
Convention
Si le courant et la tension sont donn´es comme `a la figure 1 (le courant entre dans la borne +), on utilise un signe positif (+) dans toute ´equation qui relie la tension au courant. Sinon, on utilise un n´egatif (−).

## Slide 10
R´evision des concepts d’´electricit´e
Puissance et ´energie
Puissance
Par d´efinition, la puissance est la quantit´e d’´energie utilis´ee dans un lapse de temps :
dw
dt
p = [W] (3)
L’unit´e de la puissance est le Watt [W]. Pour produire le mˆeme travail, si on fait un travail plus rapidement, ceci implique une plus grande puissance.

## Slide 11
R´evision des concepts d’´electricit´e
Puissance et ´energie
Puissance ´electrique
On peut calculer la puissance ´electrique en notant que :
dw dw dq
p = = · = vi (4)
dt dq dt
La r´ef´erence utilis´ee est la suivante, selon la convention de la figure 1 : Convention
Si le courant va de + `a −, la puissance est positive (p > 0), et l’´el´ement consomme de la puissance
Si le courant va de − `a +, la puissance est n´egative (p < 0), et l’´el´ement fournit de la puissance

## Slide 12
R´evision des concepts d’´electricit´e
Puissance et ´energie
Exemple
Pour les trois ´el´ements de la figure suivante, calculer la puissance, et indiquer si l’´el´ement consomme ou fournit de la puissance.
4A
10V
+
–
4A
–10V
+
–
4A
10V
+
–
Hiver 2009
12 / 53

## Slide 13
R´evision des concepts d’´electricit´e
Puissance et ´energie
Exemple
Pour les trois ´el´ements de la figure suivante, calculer la puissance, et indiquer si l’´el´ement consomme ou fournit de la puissance.
4A
10V
+
–
4A
–10V
+
–
4A
10V
+
–
Cas 1 :
p = vi
= (10)(4) = 40W
p > 0 ⇒ consomme
Hiver 2009
12 / 53

## Slide 14
R´evision des concepts d’´electricit´e
Puissance et ´energie
Exemple
Pour les trois ´el´ements de la figure suivante, calculer la puissance, et indiquer si l’´el´ement consomme ou fournit de la puissance.
4A
10V
+
–
4A
–10V
+
–
4A
10V
+
–
Cas 1 :
p = vi
= (10)(4) = 40W
p > 0 ⇒ consomme
Cas 2 :
p = vi
= (−10)(4) = −40W
p < 0 ⇒ fournit
12 / 53

## Slide 15
R´evision des concepts d’´electricit´e
Puissance et ´energie
Exemple
Pour les trois ´el´ements de la figure suivante, calculer la puissance, et indiquer si l’´el´ement consomme ou fournit de la puissance.
4A
10V
+
–
4A
–10V
+
–
4A
10V
+
–
Cas 1 :
p = vi
= (10)(4) = 40W
p > 0 ⇒ consomme
Cas 2 :
p = vi
= (−10)(4) = −40W
p < 0 ⇒ fournit
Cas 3 :
p = −vi
= −(10)(4) = −40W
p < 0 ⇒ fournit

## Slide 16: E´l´ements de circuit
E´l´ements de circuit
Les ´el´ements de base des circuits ´electriques sont :
vs
is
R
L
C
Source de tension
Source de courant
Résistance
Inductance
Condensateur
Figure 2: E´l´ements de circuit
Hiver 2009

## Slide 17: Sources
Sources
Source : un dispositif qui convertit de l’´energie non ´electrique en
´energie ´electrique. Exemples :
Batterie : convertit de l’´energie chimique en ´energie ´electrique G´en´eratrice : convertit de l’´energie m´ecanique en ´energie ´electrique Panneau solaire : convertit de la lumi`ere en ´energie ´electrique

## Slide 18: Sources
Sources
Il existe deux types de sources :
1
Source DC : Source constante dans le temps. Source AC : Source variable dans le temps.
2
0 0.2
0.4
0.6 0.8
1
1
1.5
2
2.5
3
0 0.2
0.4
0.6
0.8
1
−1
−0.5
0
0.5
1
Temps (s) Temps (s)
Source DC Source AC
On utilisera des sources DC pour la plupart du cours, sauf `a la fin ou` on utilisera aussi des sources AC.

## Slide 19
Sources
Sources
Les sources sont des ´el´ements actifs : Peuvent générer de la puissance Peuvent consommer de la puissance
Un ´el´ement passif peut seulement consommer de la puissance.

## Slide 20
Sources
Sources de tension
Source de tension
Une source de tension maintient toujours la tension indiqu´ee `a ses bornes. Le courant qui traverse la source d´epend du circuit externe. Quelques symboles de sources de tension sont montr´es `a la figure 3. Le premier symbole est le plus utilis´e.
vs
vs
Figure 3: Symboles pour sources de tension
Hiver 2009

## Slide 21
Sources
Sources de tension
Sources de tension
Exemples de sources de tension
Figure 4: Sources de tension
La valeur de tension est constante, peu importe la charge `a laquelle la source est branch´ee.

## Slide 22
Sources
Sources de tension
Sources de tension
Pratiquement, les sources r´eelles ne peuvent pas fournir un courant infini ; il y a un courant maximal que la source peut d´ebiter. Ce courant maximum peut ˆetre quand mˆeme tr`es ´elev´e ; les batteries de voiture peuvent fournir jusqu’`a 1000 A pendant 30 secondes. Par comparaison, il faut environ 70mA pour arrˆeter le coeur d’une personne.

## Slide 23
Sources
Sources de tension
Réseau électrique
Le r´eseau ´electrique dans les maisons est un exemple de source de tension :
La tension est toujours 120V, peu importe ce qui y est branch´e.
Le courant d´epend de ce qui y est branch´e ; dans une maison, la limite typique maintenant est 200A.
Le r´eseau ´electrique est un r´eseau AC (alternatif) : la tension a une fr´equence de 60Hz.

## Slide 24
Sources
Sources de tension
Tension
La tension est une grandeur alg´ebrique, d´efinie entre deux points. Si la tension est positive entre deux points a et b, elle est n´egative entre b et a.
b
vab = - vba
a
La m´ethode d’´ecrire vab veut dire la tension au point a (va) moins la tension au point b (vb) :
vab = va − vb (5)

## Slide 25
Sources
Sources de tension
Sources de tension : branchement s´erie
On peut brancher des sources de tension en s´erie : la tension totale est alors la somme des tensions individuelles, comme `a la figure suivante. Chaque batterie a une tension de 1.5V ; la tension total, vab est 3V.
a 1.5V 1.5V b
Dans un circuit, ces deux sources agissent comme une seule source de 3V.

## Slide 26
Sources
Sources de tension
Sources de tension : branchement parall`ele
G´en´eralement, pas permis.
Seulement possible si les sources ont exactement la mˆeme valeur.
10V
10V
10V
5V
a)Correct
b)Pascorrect

## Slide 27
Sources
Sources de courant
Source de courant
Produit toujours le courant indiqu´e
La tension `a ses bornes d´epend du circuit externe Symbole typique :
i
s

## Slide 28
Sources
Sources de courant
Source de courant : branchement s´erie
On peut seulement brancher des sources de courant en s´erie si elles ont
exactement la mˆeme valeur.
5A
a)Correct
b)Pascorrect
5A
5A
2A

## Slide 29
Sources
Sources de courant
Source de courant : branchement parall`ele
5A
2A
5A
2A
En parall`ele, le courant total est la somme alg´ebrique des courants.
7A 3A

## Slide 30
Sources
Sources d´ependantes
Sources d´ependantes
Source de tension ou courant
La valeur d´epend d’une autre tension ou d’un autre courant dans le circuit.
Aussi appel´ees des sources contrˆol´ees
Suivent les mˆemes r`egles que les sources de tension et de courant.

## Slide 31
Sources
Sources d´ependantes
Sources d´ependantes
Symboles :
vs  vx
is  vx
vs  ix
is  ix
vx et ix viennent d’un autre ´el´ement dans le circuit
α, β, ρ et µ sont des constantes

## Slide 32: R´esistances
R´esistances
Georg Simon Ohm (1789 - 1854), d´ecouvre que le courant
´electrique se comporte comme un fluide.
Il d´emontre que certains mat´eriaux s’opposent au passage du courant : de la r´esistance
L’unit´e de r´esistance est le Ohm (Ω).
R
v
+
i
–

## Slide 33: Loi d’Ohm
R´esistances
La tension et le courant dans une r´esistance sont reli´es par la loi d’Ohm :
v = Ri
Il y a 1 Ohm de r´esistance dans un mat´eriau si un courant de 1
(6)
Amp`ere traverse ce mat´eriau lorsque 1 Volt est appliqu´e `a ses bornes.
Analogie :
la r´esistance est comme un tuyau bouch´e par des obstacles.
A` cause de ces obstacles, il y aura une diff´erence de pression entre les bornes.
Cette diff´erence de pression est comme la diff´erence de potentiel, la tension, aux bornes de la r´esistance.

## Slide 34: Conductance
R´esistances
La conductance G est l’inverse de la r´esistance :
G =
1
R
[S]
(7)
dont l’unit´e est le Siemens (S).

## Slide 35
R´esistances
Puissance dans une r´esistance
Puissance dans une r´esistance
Dans une r´esistance, si on utilise la r´ef´erence de la figure 1 (le courant entre dans la borne +), la puissance dans la r´esistance est :
p = vi (8)
comme pour tout ´el´ement id´eal. Cependant, `a l’aide de la loi d’Ohm, on peut ´ecrire cette relation de deux autres fa¸cons :
p = vi = (Ri)i = Ri2 ou (9)
= v
( )
v v
2
R R
= (10)
Une r´esistance consomme toujours de la puissance, qui est transform´ee en chaleur.

## Slide 36
R´esistances
R´esistances r´eelles
R´esistances r´eelles
Exemples :
La valeur de r´esistance est identifi´ee `a l’aide des bandes de couleurs, selon un code bien ´etabli.
34 / 53

## Slide 37
R´esistances
R´esistances r´eelles
Code de couleur
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tolérance 3e bande = c
2e bande = b
1ère bande = a
R  (10a  b) 10c
± 5%
± 10%
Tolérance
Chiffre
Exemple:
(20+7)×101 = 27×10 = 270 ± 5%

## Slide 38
R´esistances
Combiner des r´esistances
Résistances en s´erie
La r´esistance totale est la somme des r´esistances
Des r´esistances sont en s´erie si le mˆeme courant traverse ces résistances.
R1 R2 R3
La r´esistance ´equivalente est :
Req = R1 + R2 + R3 + . . .
(11)

## Slide 39
R´esistances
Combiner des r´esistances
Exemple
Calculer la r´esistance ´equivalente entre les points a et b de la figure suivante.
5
a
8
12
b
37 / 53

## Slide 40
R´esistances
Combiner des r´esistances
Exemple
Calculer la r´esistance ´equivalente entre les points a et b de la figure suivante.
5
a
8
12
b
Les r´esistances sont en s´erie. Il faut faire la somme :
Req = Rab = 5 + 8 + 12 = 25Ω
37 / 53

## Slide 41
R´esistances
Combiner des r´esistances
R´esistances en parall`ele
Pour des r´esistances en parall`ele, il faut additionner les conductances. Des ´el´ements en parall`ele auront la mˆeme tension. Pour des r´esistances en parall`ele, la conductance ´equivalente est :
Geq = G1 + G2 + . . . (12)
ou
1 = 1 + 1 + . . . Req R1 R2
(13)
La r´esistance ´equivalente est :
Req =
1 1
R1 R2
+ + . . .
−1
(14)

## Slide 42
R´esistances
Combiner des r´esistances
R´esistances en parall`ele : cas particulier
Cas particulier : 2 r´esistances en parall`ele :
R1
R2
Req =
+
1 1
R1 R2
−1
=
+
R R
2 1
R1R2 R1R2
−1
=
R + R
1 2
R1R2
−1
= R1R2
R1 + R2
(15)

## Slide 43
R´esistances
Combiner des r´esistances
Exemple
Dans le circuit suivant, si R1 = 9Ω et R2 = 18Ω, quelle est la résistance
´equivalente ?
R1
R2
40 / 53

## Slide 44
R´esistances
Combiner des r´esistances
Exemple
Dans le circuit suivant, si R1 = 9Ω et R2 = 18Ω, quelle est la r´esistance
´equivalente ?
R1
R2
Puisqu’il s’agit de 2 r´esistances en parall`ele, on peut appliquer l’´equation 15 :
(9)(18)
Req = 9 + 18 = 6Ω
40 / 53

## Slide 45
R´esistances
R´esistance ´equivalente selon le point de vue
Résistance ´equivalente
a
b
La résistance équivalente est diff´erente selon les deux points utilis´es dans un circuit.
4 2
8
6
c
d
La r´esistance ´equivalente entre les points a et b n’est pas la mˆeme que celle entre les points c et d.

## Slide 46: Court-circuit
Court-circuits et circuits ouverts
b
Court-circuit : résistance nulle entre deux points.
a a
0
b

## Slide 47: Circuit ouvert
Court-circuits et circuits ouverts
Circuit ouvert : résistance infinie entre deux points.
 
a
b
a
b

## Slide 48: Circuits simples
Circuits simples
Exemple : une batterie avec une ampoule peut ˆetre mod´elis´e par une source de tension et une r´esistance. L’ampoule agit comme une r´esistance.
12V
50
12V
50
vR
+
–
On veut calculer le courant qui traverse l’ampoule.

## Slide 49: Proc´edures
Circuits simples
E´tapes :
1
Supposer un sens pour le courant. Effectuer les calculs appropri´es.
Si on trouve un courant positif, ceci veut dire que le sens suppos´e au d´ebut est correct. Sinon, c¸a veut juste dire que le sens du courant est l’oppos´e.
2
3

## Slide 50: Exemple
Circuits simples
12V
50
vR
–
On suppose que la batterie fournit de la puissance (ce qui devrait ˆetre le cas) : le courant doit sortir de la borne positive de la source. Le circuit est donc (si l’ampoule a une r´esistance de 50Ω) :
i
+

## Slide 51: Exemple
Circuits simples
Puisqu’il n’y a pas d’autre ´el´ement dans le circuit, la tension aux bornes de la r´esistance est celle de la source, puisqu’ils sont en parall`ele. On applique la loi d’Ohm `a la r´esistance, pour obtenir :
iR = =
vR 12V
R 50Ω
= 0.24 A = 240 mA

## Slide 52: Puissance
Circuits simples
Bilan de puissance : la puissance fournie dans le circuit doit ˆetre ´egal `a la puissance consommée.
Pour la source, puisque le courant entre par la borne n´egative, la puissance est :
pS = −vi = −(12)(0.24) = −2.88 W
Il faut utiliser le signe n´egatif, parce qu’on ne suit pas la convention de la figure 1. Puisque la puissance est n´egative, la source fournit de la puissance, ce qui fait du sens.
Pour la résistance, on va utiliser l’une des relations calcul´ee plus haut :
pR = Ri2 = (50)(0.24)2 = 2.88 W
La puissance est positive, ce qui veut dire que la résistance consomme de la puissance.

## Slide 53: Exemple : vérification
Circuits simples
On obtient alors, comme bilan de puissance :
Puissance fournie | 2.88W
Puissance consomm´ee | 2.88W
Bilan | 0
Dans tous les circuits ´electriques, la puissance consomm´ee doit ˆetre
´egale `a la puissance fournie. On peut aussi dire que la somme des puissances doit donner 0.
pT = pf + pc = −2.88 + 2.88 = 0
C’est une fac¸on de v´erifier si les calculs effectu´es sont corrects.

## Slide 54: Mesure de tensions et courants
Mesure des tensions et courants
Mesure de tension :
Voltmètre : placé en parallèle avec l’élément
Mesure de courant :
Amp`erem`etre : plac´e en s´erie avec l’´el´ement
Souvent, ces deux instruments sont combin´es en un seul, le multim`etre.

## Slide 55: Voltm`etre
Mesure des tensions et courants
Le voltm`etre doit ˆetre utilis´e en parall`ele avec l’´el´ement auquel on veut mesurer la tension. Un exemple d’utilisation est donn´e `a la figure suivante. Noter que les mesures sont prises aux bornes de la r´esistance, de facon parall`ele.
Voltmètre
5.0
+ –
5V
6
i
+
v1
–

## Slide 56: Voltmètre
Mesure des tensions et courants
Il faut faire attention aux bornes de ce qu’on branche. Si on inverse l’ordre, le voltmètre indiquera l’inverse du premier cas.
Voltmètre
-5.0
+ –
5V
6
i
+
v1
–

## Slide 57: Ampèremètre
Mesure des tensions et courants
Pour mesurer le courant, il faut placer l’amp`erem`etre en s´erie avec l’´el´ement auquel on veut mesurer le courant, comme `a la figure suivante. Remarquer qu’on a ouvert le circuit pour brancher l’amp`erem`etre.
Ampèremètre
0.25 A
+ –
5V
20
i
+
v1
–