## Slide 1
Université Ahmed Zabana de Relizane
Faculté des Sciences et Technologies
Département de génie électrique
Logique Combinatoire et Séquentielle
Chapitre I: Algèbre de Boole et Simplification des fonctions logiques (02 Semaines)
2021/2022
Dr.BENAOUDA Imen

## Slide 2: Algèbre de Boole
2
Introduction
1-1 Niveau logique.
1-2 Variable logique (booléenne).
1-3 Fonction logique.
2- Opérateurs logiques de base.
3- Dualité de l’algèbre de Boole.
4- Théorème de DE-MORGANE.
5- Les opérateurs de base et les portes logiques.
6- Les lois fondamentales de l’algèbre de Boole.
7- Définition textuelle d’une fonction logique.
8- Table de vérité ( Rappel ).
9- Forme canonique d’une fonction logique.
10- Simplification des fonctions logiques.

## Slide 3: Introduction
Un circuit électronique est un ensemble de composants électroniques interconnectés sur un circuit imprimé dans le but de remplir une fonction. C'est pour cela qu'un circuit électronique est souvent considéré comme une boîte noire avec :
Les circuit électronique se divisent en 2 partie principales
Une alimentation
des paramètres d'entrées
Une ou plusieurs sorties
1: circuit analogique
2: circuit numérique « logique

## Slide 4: Introduction
Les circuit analogiques dépendent de tension dont les valeurs varient dans le temps et un champs multi value pour ces tension peuvent être infini
Par exemple entre les valeur 0 v et 5 v , le circuit analogique traite toutes les valeurs réelle entra 0 et 5 ( 0,4 V 3V 2,01 V 4,56 )
Alors qu’au niveau numérique ( logique), le circuit ne traite que deux niveau de tension ( signale) , ces deux niveau peuvent être exprimées en plusieurs expression contradictoire

## Slide 5: Introduction
5
Les machines numériques sont constituées d’un ensemble de circuits électroniques numérique
Chaque circuit remplit un rôle ou une tache , qui s’exprime pas des fonction logique bien déterminée (addition, comparaison ,….).
La fonction F(A,B) peut être : la somme de A et B , ou le résultat de la comparaison de A et B ou une autre fonction.
Digital circuit
A
F(A,B)
B
Input
Entrés
Output
Sortie
Alimentation

## Slide 6
6
Pour concevoir et réaliser ces machine et circuits , il est nécessaire de s’appuyer sur un modèle mathématique pour ces rôles ( fonction logique ) réalisée par ce circuit .
Ce modèle doit prendre en considération le système binaire.
Le modèle mathématique approprié à cet effet est l'algèbre boolienne.
Introduction

## Slide 7
7
George Boole est un mathématicien anglais ( 1815-1864).
Il a fait des travaux dont les quels les fonctions ( expressions ) sont constitués par des variables qui peuvent prendre les valeurs ‘OUI’ ou ‘NON’ .
Ces travaux ont été utilisés pour faire l’étude des systèmes qui possèdent deux états s’exclus mutuellement :
  Le système peut être uniquement dans deux états E1 et E2 tel que E1 est l’opposé de E2.
  Le système ne peut pas être dans l’état E1 et E2 en même temps
Ces travaux sont bien adaptés au Système binaire ( 0 et 1 ).
Introduction

## Slide 8: Exemple de systèmes à deux états
8
Un interrupteur est ouvert ou non ouvert ( fermé ).
Une lampe est allumée ou non allumée ( éteinte ).
Une porte est ouverte ou non ouverte ( fermée ).
Remarque :
On peut utiliser les conventions suivantes :
OUI  VRAI (true).
NON  FAUX (false).
OUI  1 (Niveau Haut).
NON  0 (Niveau Bas).

## Slide 9: 1-1 Niveau logique
9
Lorsque on fait l’étude d’un système logique il faut bien préciser le niveau du travail.
Exemple :
Logique positive :
lampe allumée : 1
lampe éteinte : 0
Logique négative
lampe allumée : 0
lampe éteinte : 1
Niveau | Logique positive | Logique négative
H ( Hight ) haut | 1 | 0
L ( Low ) bas | 0 | 1

## Slide 10
10
Une variable logique ( booléenne ) est une variable qui peut prendre soit la valeur 0 ou 1 .
Généralement elle est exprimée par un seul caractère alphabétique en majuscule ( A , B, S , …)
Exemple : Une lampe : allumée L = 1
éteinte L = 0
Premier interrupteur ouvert : I1 =1
fermé : I1 =0
2éme interrupteur ouvert : I2=1
fermé : I2=0
1-2 Variable logique ( booléenne )

## Slide 11: 1-3 Fonction logique
11
C’est une fonction qui relie N variables logiques avec un ensemble d’opérateurs logiques de base.
Dans l’Algèbre de Boole il existe trois opérateurs de base: NON , ET , OU.
La valeur d’une fonction logique est égale à 1 ou 0 selon les valeurs des variables logiques.
Si une fonction logique possède N variables logiques  2n combinaisons  la fonction possède 2n valeurs.
Les 2n combinaisons sont représentées dans une table qui s’appelle table de vérité ( TV ).

## Slide 12: Exemple d’une fonction logique
12
La fonction possède 3 variables  23 combinaisons
A | B | C |  | F
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 0
1 | 1 | 1 |  | 1
Une table de vérité

## Slide 13: 2- Opérateurs logiques de base 2-1 NON ( négation )
NON: est un opérateur unaire ( une seule variable) qui à pour rôle d’inverser la valeur d’une variable .
F(A)= Non A =
( lire : A barre )
13
A | 
0 | 1
1 | 0
A

## Slide 14: 2-2 ET ( AND )
14
Le ET est un opérateur binaire ( deux variables) , à pour rôle de réaliser le Produit logique entre deux variables booléennes.
Le ET fait la conjonction entre deux variables.
Le ET est défini par : F(A,B)= A . B
A | B | A . B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 15: 1-3 OU ( OR )
15
Le OU est un opérateur binaire ( deux variables) , à pour rôle de réaliser la somme logique entre deux variables logiques.
Le OU fait la disjonction entre deux variables.
Le OU est défini par F(A,B)= A + B ( il ne faut pas confondre avec la somme arithmétique )
A | B | A + B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 16: Remarques
16
Dans la définition des opérateurs ET , OU , nous avons juste donner la définition de base avec deux variables logiques.
L’opérateur ET peut réaliser le produit de plusieurs variables logique ( ex : A . B . C . D ).
L’opérateur OU peut aussi réaliser la somme logique de plusieurs variables logiques ( ex : A + B + C +D).
Dans une expression on peut aussi utiliser les parenthèses.

## Slide 17: 2-4 Précédence des opérateurs (priorité des opérateurs)
17
Pour évaluer une expression logique ( fonction logique) :
  on commence par évaluer les sous expressions entre les parenthèses.
  puis le complément ( NON ) ,
  en suite le produit logique ( ET )
  enfin la somme logique ( OU)
  Exemple :
Exercice : Trouver la table de vérité de la fonction précédente?

## Slide 18: Solution
18
A | B | C |  | F
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 0
1 | 1 | 1 |  | 0
Pour trouver la table de vérité , il faut trouver la valeur de la fonction F. pour chaque combinaisons des trois variables A, B, C.
3 variables  2 3 = 8 combinaisons.

## Slide 19: 2-5 Lois fondamentales de l’Algèbre de Boole
19
L’opérateur NON
L’opérateur ET

## Slide 20
20
L’opérateur OU
Distributivité
Autres relations utiles

## Slide 21: 3- Dualité de l’algèbre de Boole
21
Toute expression logique reste vrais si on remplace le ET par le OU , le OU par le ET , le 1 par 0 , le 0 par 1.
Exemple :

## Slide 22: 4- Théorème de DE-MORGANE
22
Le produit logique complimenté de deux variables est égale au somme logique des compléments des deux variables.
La somme logique complimentée de deux variables est égale au produit des compléments des deux variables.
6-1 Généralisation du Théorème DE-MORGANE à N variables

## Slide 23: 5- Autres opérateurs logiques 5-1 OU exclusif ( XOR)
23
5-2 NAND ( NON ET )

## Slide 24: 5-3 NOR ( NON OU )
24
5-4 NAND et NOR sont des opérateurs universels
En utilisant les NAND et les NOR on peut exprimer n’importe qu’elle expression ( fonction ) logique.
Pour cela , Il suffit d’exprimer les opérateurs de base ( NON , ET , OU ) avec des NAND et des NOR.

## Slide 25: Exercice
25
Exprimer le NON , ET , OU en utilisant des NAND ?

## Slide 26: 6- Portes logiques
26
Une porte logique est un circuit électronique élémentaire qui Permet de réaliser la fonction d’un opérateur logique de base .
Remarque :
Les portes ET , OU , NAND , NOR peuvent avoir plus que deux entrées.
Il n’existe pas de OU exclusif à plus de deux entrées.

## Slide 27: Exemple1
27
6-1 Schéma d’un circuit logique (Logigramme)
C’est la traduction de la fonction logique en un schéma électronique.
Le principe consiste à remplacer chaque opérateur logique par la porte logique qui lui correspond.
Exemple 2

## Slide 28: Exercice 1
28
Donner le logigramme des fonctions suivantes :
Exercice 2
Donner l’équation de F ?

## Slide 29: 7- Définition textuelle d’une fonction logique
29
Généralement la définition du fonctionnement d’un système est donnée sous un format textuelle .
Pour faire l’étude et la réalisation d’un tel système on doit avoir son modèle mathématique (fonction logique).
Donc il faut tirer ( déduire ) la fonction logique a partir de la description textuelle.
Exemple : définition textuelle du fonctionnement d’un système.
Une serrure de sécurité s’ouvre en fonction de trois clés. Le fonctionnement de la serrure est définie comme suite :
  La serrure est ouverte si au moins deux clés sont utilisées.
  La serrure reste fermée dans les autres cas .
  Donner le schéma du circuit qui permet de contrôler l’ouverture de la serrure ?

## Slide 30: Étapes de conception et de réalisation d’un circuit numérique
30
Pour faire l’étude et la réalisation d’un circuit il faut suivre les étapes suivantes :
  Il faut bien comprendre le fonctionnement du système.
  Il faut définir les variables d’entrée.
  Il faut définir les variables de sortie.
  Etablir la table de vérité.
  Ecrire les équations algébriques des sorties ( à partir de la table de vérité ).
  Effectuer des simplifications ( algébrique ou par Karnaugh).
  Faire le schéma avec un minimum de portes logiques.

## Slide 31: Exemple : définition textuelle du fonctionnement d’un système.
31
  Le système possède trois entrées : chaque entrée représente une clé.
  On va correspondre à chaque clé une variable logique: cle1 A , la clé 2 B , la clé 3 C
    Si la clé 1 est utilisée alors la variable A=1 sinon A =0
    Si la clé 2 est utilisée alors la variable B=1 sinon B =0
    Si la clé 3 est utilisée alors la variable C=1 sinon C =0
  Le système possède une seule sortie qui correspond à l’état de la serrure (ouverte ou fermé).
  On va correspondre une variable S pour designer la sortie:
    S=1 si la serrure est ouverte ,
    S=0 si elle est fermée.

## Slide 32: Exemple : définition textuelle du fonctionnement d’un système.
32
  S=F(A,B,C)
  F(A,B,C)= 1 si au mois deux clés sont introduites
  F(A,B,C)=0 si non .
Circuit
A
S=F(A,B,C)
B
C
Remarque: Il est important de préciser aussi le niveau logique avec lequel on travail (logique positive ou négative).

## Slide 33: 8- Table de vérité ( Rappel )
33
Si une fonction logique possède N variables logiques  2n combinaisons  la fonction possède 2n valeurs.
Les 2n combinaisons sont représentées dans une table qui s’appelle table de vérité.
Exemple:
A | B | C |  | S
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 0
0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 1

## Slide 34: 8- Table de vérité ( Exemple )
34
F = somme min termes
F = produit des max termes

## Slide 35: 9- Forme canonique d’une fonction logique
35
On appel forme canonique d’une fonction la forme ou chaque terme de la fonction comportent toutes les variables.
Exemple:
Il existent plusieurs formes canoniques : les plus utilisées sont la première et la deuxième forme .

## Slide 36: 9-1 Première forme canonique
36
1- Première forme canonique (forme disjonctive) :
somme de produits
C’est la somme des min termes.
Une disjonction de conjonctions.
Exemple:
Cette forme est la forme la plus utilisée.

## Slide 37: 9-2 Deuxième forme canonique
37
2- Deuxième forme canonique (conjonctive): produit de sommes
Le produit des max termes
Conjonction de disjonctions
Exemple :
La première et la deuxième forme canonique sont équivalentes .

## Slide 38: Remarque 1
38
On peut toujours ramener n’importe qu’elle fonction logique à l’une des formes canoniques.
Cela revient à rajouter les variables manquants dans les termes qui ne contiennent pas toutes les variables ( les termes non canoniques ).
Cela est possible en utilisant les règles de l’algèbre de Boole :
Multiplier un terme avec une expression qui vaut 1
Additionner à un terme avec une expression qui vaut 0
Par la suite faire la distribution.
Exemple :

## Slide 39: Remarque 3
39
A | B | C |  | F | 
0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
0 | 0 | 1 |  | 0 | 1
0 | 1 | 0 |  | 0 | 1
0 | 1 | 1 |  | 1 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 1
1 | 0 | 1 |  | 1 | 0
1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
Exemple: déterminer

## Slide 40: Exercice 1
40
Déterminer la première , la deuxième forme canonique et la fonction inverse à partir de la table de vérité suivante?
Tracer le logigramme de la fonction ?
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 41: Exercice 2
41
Faire le même travail avec la T.V suivante :
A | B | C |  | S
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 1

## Slide 42: Exercice 3
42
Un jury composé de 4 membres pose une question à un joueur, qui à son tour donne une réponse. Chaque membre du jury positionne son interrupteur à " 1 " lorsqu'il estime que la réponse donnée par le joueur est juste (avis favorable ) et à " 0 " dans le cas contraire (avis défavorable). On traite la réponse de telle façon à positionner :
Une variable succès (S=1) lorsque la décision de la majorité des membres de jury est favorable,
une variable Échec (E=1) lorsque la décision de la majorité des membres de jury est défavorable
et une variable Égalité (N=1) lorsqu’il y a autant d'avis favorables que d'avis défavorables.
Question :
Déduire une table de vérité pour le problème,
Donner les équations de S, E,
En déduire l’équation de N,

## Slide 43: 10- Simplification des fonctions logiques
43
L’objectif de la simplification des fonctions logiques est de :
  réduire le nombre de termes dans une fonction
  et de réduire le nombre de variables dans un terme
Cela afin de réduire le nombre de portes logiques utilisées  réduire le coût du circuit
Plusieurs méthodes existent pour la simplification :
  La Méthode algébrique
  Les Méthodes graphiques : ( ex : table de karnaugh )
  Les méthodes programmables

## Slide 44: 10-1 Méthode algébrique
44
Le principe consiste à appliquer les règles de l’algèbre de Boole afin d’éliminer des variables ou des termes.
Mais il n’y a pas une démarche bien spécifique.
Voici quelques règles les plus utilisées :

## Slide 45: 10-1-1 Règles de simplification
45
Règles 1 : regrouper des termes à l’aide des règles précédentes.
Exemple:
Règles 2 : Rajouter un terme déjà existant à une expression
Exemple :

## Slide 46: 10-1-1 Règles de simplification
46
Règles 3 : il est possible de supprimer un terme superflu ( un terme en plus ), c’est-à-dire déjà inclus dans la réunion des autres termes.
Exemple 1 :
Exemple 2 : il existe aussi la forme conjonctive du terme superflu

## Slide 47: 10-1-1 Règles de simplification
47
Règles 4 : il est préférable de simplifier la forme canonique ayant le nombre de termes minimum.
Exemple :
Exercice:
1- Démontrer la proposition suivante :
2- Donner la forme simplifiée de la fonction suivante :

## Slide 48: 10-2 Les termes adjacents
Examinons l’expression suivante :
Les deux termes possèdent les même variables. La seule différence est l’état de la variable B qui change.
Si on applique les règles de simplification on obtient :
Ces termes sont dites adjacents.
Exemple de termes adjacents:
48

## Slide 49
49
La méthode de Karnaugh se base sur la règle précédente.
La méthode consiste à mettre en évidence par une méthode graphique (un tableaux ) tous les termes qui sont adjacents (qui ne différent que par l’état d’une seule variable).
La méthode peut s’appliquer aux fonctions logiques de 2,3,4,5 et 6 variables.
Un tableau de Karnaugh comportent 2n cases ( N est le nombre de variables ).
10-2 Description de la table de karnaugh
 | 0 | 1
0 |  | 
1 |  | 
A
B
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
AB
C
Tableau à 2 variables
Tableau à 3 variables

## Slide 50
50
10-2 Description de la table de karnaugh
 | 0 | 1
0 |  | 
1 |  | 
A
B
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
AB
C
Tableau à 2 variables
Tableau à 3 variables
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
AB
CD
Tableau à 4 variables

## Slide 51
51
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
AB
C
Les trois cases bleues sont des cases adjacentes à la case rouge
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
AB
CD
Dans un tableau de karnaugh , chaque case possède un certain nombre de cases adjacentes.
10-2 Description de la table de karnaugh

## Slide 52: 10-3 Passage de la table de vérité à la table de Karnaugh
52
Pour chaque combinaisons qui représente un min terme lui correspond une case dans le tableau qui doit être mise à 1.
Pour chaque combinaisons qui représente un max terme lui correspond une case dans le tableau qui doit être mise à 0.
Lorsque on remplis le tableau , on doit soit prendre les min terme ou les max terme.

## Slide 53: 10-3 Passage de la table de vérité à la table de Karnaugh
53
A | B | C |  | S
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 0
0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1
AB
C
Exemple :

## Slide 54: 10-3 Passage de la forme canonique à la table de Karnaugh
54
Si la fonction logique est donnée sous la première forme canonique ( disjonctive), alors sa représentation est directe : pour chaque terme lui correspond une seule case qui doit être mise à 1.
Si la fonction logique est donnée sous la deuxième forme canonique ( conjonctive), alors sa représentation est directe : pour chaque terme lui correspond une seule case qui doit être mise à 0 .

## Slide 55: 6.4 Méthode de simplification (Ex: 3 variables )
55
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1
AB
C
L’idée de base est d’essayer de regrouper (faire des regroupements) les cases adjacentes qui comportent des 1 (rassembler les termes adjacents ).
Essayer de faire des regroupements avec le maximum de cases (16,8,4 ou 2 )
Dans notre exemple on peut faire uniquement des regroupements de 2 cases .

## Slide 56
56
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1
AB
C
Puisque il existent encore des cases qui sont en dehors d’un regroupement on refait la même procédure : former des regroupements.
Une case peut appartenir à plusieurs regroupements 1
6.4 Méthode de simplification (Ex: 3 variables )

## Slide 57
57
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1
AB
C
On s’arrête lorsque il y a plus de 1 en dehors des regroupements.
La fonction final est égale à la réunion ( somme ) des termes après simplification.
6.4 Méthode de simplification (Ex: 3 variables )

## Slide 58
58
En résumé pour simplifier une fonction par la table de karnaugh il faut suivre les étapes suivantes :
Remplir le tableau à partir de la table de vérité ou à partir de la forme canonique.
Faire des regroupements : des regroupements de 16,8,4,2,1 cases (Les même termes peuvent participer à plusieurs regroupements) .
Dans un regroupement :
Qui contient un seule terme on peut pas éliminer de variables.
  Qui contient deux termes on peut éliminer une variable (celle qui change d’état).
  Qui contient 4 termes on peut éliminer 2 variables.
  Qui contient 8 termes on peut éliminer 3 variables.
  Qui contient 16 termes on peut éliminer 4 variables.
4.L’expression logique finale est la somme des groupements après simplification et élimination des variables qui changent d’état.
10-4 Méthode de simplification (Ex: 3 variables )

## Slide 59
59
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1
AB
C
10-4 Méthode de simplification (Ex: 3 et 4 variables)
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 1
01 | 1 | 1 | 1 | 1
11 |  |  |  | 
10 |  | 1 |  | 
AB
CD
Exemple 1 : 3 variables
Exemple 2 : 4 variables

## Slide 60: Exemple 3: 4 variables
60
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  |  | 1
01 |  | 1 | 1 | 1
11 |  |  |  | 1
10 | 1 |  |  | 1
AB
CD
10-4 Méthode de simplification (Ex:4 variables )

## Slide 61
61
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  |  | 
01 | 1 |  | 1 | 
11 | 1 |  | 1 | 
10 | 1 |  |  | 
AB
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  |  | 
01 | 1 |  |  | 1
11 | 1 |  |  | 1
10 | 1 | 1 |  | 
AB
CD
U = 0
U= 1
CD
10-4 Méthode de simplification (Ex4: 5 variables)

## Slide 62
62
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  | 1 | 1 | 1
1 | 1 |  | 1 | 1
AB
C
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  | 1 | 1
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 | 1 | 1 | 1 | 1
AB
CD
Exercice: Trouver la forme simplifiée des fonctions à partir des deux tableaux ?
10-5 Méthode de simplification

## Slide 63: 10-6 Cas d’une fonction non totalement définie
63
Examinons l’exemple suivant : Une serrure de sécurité s’ouvre en fonction de quatre clés A, B, C D. Le fonctionnement de la serrure est définie comme suite :
S(A,B,C,D)= 1 si au moins deux clés sont utilisées
S(A,B,C,D)= 0 sinon
Les clés A et D ne peuvent pas être utilisées en même temps.
On remarque que si la clé A et D sont utilisées en même temps l’état du système n’est pas déterminé.
Ces cas sont appelés cas impossibles ou interdites  comment représenter ces cas dans la table de vérité ?.

## Slide 64: 6.5 Cas d’une fonction non totalement définie
64
A | B | C | D |  | S
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 |  | X
1 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1 | 0 | 1 | 1 |  | X
1 | 1 | 0 | 0 |  | 1
1 | 1 | 0 | 1 |  | X
1 | 1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 | 1 |  | X
Pour les cas impossibles ou interdites il faut mettre un X dans la T.V .
Les cas impossibles sont représentées aussi par des X dans la table de karnaugh
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 65: 10-6 Cas d’une fonction non totalement définie
65
Il est possible d’utiliser les X dans des regroupements :
  Soit les prendre comme étant des 1
  Ou les prendre comme étant des 0
Il ne faut pas former des regroupement qui contient uniquement des X
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 66: 10-6 Cas d’une fonction non totalement définie
66
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 67: 10-6 Cas d’une fonction non totalement définie
67
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 68: 10-6 Cas d’une fonction non totalement définie
68
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 69
69
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD
10-6 Cas d’une fonction non totalement définie

## Slide 70
70
Exercice 1: Trouver la fonction logique simplifiée à partir de la table suivante ?
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 | X | 
01 | 1 | X |  | 1
11 | 1 |  | X | 1
10 | X |  | 1 | X
AB
CD
10-6 Cas d’une fonction non totalement définie

## Slide 71
71
Exercice 2: La figure suivante représente un réservoir alimenté par deux vannes V1 et V2.
On distingue trois niveaux : Sécurité, Moyen, Haut:
lorsque le niveau de liquide est inférieur ou égale à Sécurité, V1 et V2 sont ouvertes.
lorsque le niveau du liquide est inférieur ou égal à Moyen mais supérieur à Sécurité, seule V1 est ouverte.
lorsque le niveau du liquide est supérieur à Moyen mais inférieur à Haut, seule V2 est ouverte.
lorsque le niveau de liquide a atteint le niveau Haut, les deux vannes sont fermées.
Question: Donner les équations logiques de l’ouverture de V1 et V2 en fonction du niveau de liquide.
10-6 Cas d’une fonction non totalement définie
Sécurité
Moyenne
Haut
V2
V1

## Slide 72
Fin