## Slide 1
Introduction aux réseaux de communication industriels
Chapitre 2 : Les besoins et le positionnement des principaux réseaux
Chapitre 4 : Les supports physiques
Chapitre 3 : Le modèle ISO
Chapitre 1 : Notions de base

## Slide 2
Les éléments mis en œuvre lors d ’une communication
Chapitre 1 : Notions de base
Médium
Informations
Informations
Les informations sont des éléments physiques (lumière, son, image, tension électrique etc…) auxquels un sens a été attrIbué.
Emission
Réception
Coupleur de communication
Emetteur / Récepteur
Emetteur / Récepteur
Emission
Réception
Coupleur de communication
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 3
Les techniques de transmission
Chapitre 1 : Notions de base
Les informations peuvent être transmises sous forme analogique :
évolution continue de la valeur
Ou sous forme numérique :
évolution discontinue de la valeur (échantillonnage)
0
1
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 4
Les types de transmission
Chapitre 1 : Notions de base
Transmission simplex : mono-directionnel
Transmission half duplex : bi-directionnel alterné
Transmission full duplex : bi-directionnel simultané
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 5
Les types de transmission
Chapitre 1 : Notions de base
Transmission série :
La liaison nécessite en général 3 fils : émission, réception et masse.
Les bits d ’un octet sont transmis les uns à la suite des autres.
Transmission parallèle :
Les bits d ’un octet sont transmis simultanément.
Utilisé pour des courtes distances, chaque canal ayant tendance à perturber ses voisins la qualité du signal se dégrade rapidement.
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 6
Les types de transmission série
Chapitre 1 : Notions de base
Transmission série synchrone :
Les informations sont transmises de façon continue.
Un signal de synchronisation est transmis en parallèle aux signaux de données.
Transmission série asynchrone :
Les informations peuvent être transmises de façon irrégulière, cependant l ’intervalle de temps entre 2 bits est fixe.
Des bits de synchronisation (START, STOP) encadrent les informations de données.
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 7
Les réseaux de communication industriels
Chapitre 1 : Notions de base
Pour des raisons liées au coût et à la robustesse, la plupart des réseaux de communication industriels utilisent :
une transmission numérique série asynchrone half-duplex.
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 8
Les besoins en communication industrielle
VITESSE
DE
REACTION
NECESSAIRE
1 ms
1 s
1
minute
1 bit
NOMBRE
D'INFORMATIONS
A TRANSMETTRE
1
kbits
1
Mbits
Système d ’information
Niveau 3
Entreprise
Niveau 2
Atelier
Gestion de production
Supervision
Niveau 1
Machines
Le contrôle commande
Les constituants
Niveau 0
Capteurs Actionneurs
Chapitre 2 : Besoins et positionnement des principaux réseaux
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 9
Positionnement des principaux réseaux et bus
Ethernet TCP/IP
FTP - HTTP
Réseaux informatiques
(Data Bus)
Simples
Evolués
Pilotage de
machine
Pilotage de
processus
FIPWAY
Ethernet
TCP/IP
Modbus
Réseaux locaux industriels
(Field Bus)
Bus capteurs
actionneurs
(
Sensor
Bus)
AS-i
Profibus-DP
DeviceNet
Modbus Plus
Modbus
Bus de terrain
(
Device
Bus)
CANopen
FIPIO
Interbus
Chapitre 2 : Besoins et positionnement des principaux réseaux
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 10
Stratégie réseau de la branche Industrie de Schneider
Chapitre 2 : Besoins et positionnement des principaux réseaux
Core Networks :
Ethernet TCP / IP & Modbus
Aux niveaux 2 et 3 : système d ’information et contrôle (inter-automates)
à étendre au niveau bus de terrain (niveau 1)
CANopen
Comme bus interne d ’équipements et de panneaux (ex : Automation Island)
.ASi
Pour la connexion des capteurs actionneurs (niveau 0)
Modbus RS 485
Quand Ethernet ne convient pas (prix, topologie ...)
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 11
Stratégie réseau de la branche Industrie de Schneider
Chapitre 2 : Besoins et positionnement des principaux réseaux
Legacy Networks
.. FIPIO, Modbus Plus, Uni-Telway, Seriplex
Connectivity Networks
Approche pragmatique quand le marché impose sa solution
.DeviceNet (Allen-Bradley) - Profibus (Siemens) - Interbus (Phoenix) ...
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 12
Description du modèle OSI
ISO = International Organization for Standardization
COUCHE PRESENTATION
6
Transcodage du format : pour permettre à des entités de nature différente de dialoguer (ex: PC / Mac)
COUCHE APPLICATION
7
Protocole : définit un langage commun d ’échanges entre les équipements (sémantique et signification des informations)
STATION
Notion
de bus
Exemple : Modbus
COUCHE TRANSPORT
4
Contrôle de l ’acheminement de bout en bout : reprise sur erreurs signalées ou non par la couche réseau
COUCHE RESEAU
3
Routage des données : établissement du chemin entre différents réseaux
COUCHE LIAISON
2
Contrôle de la liaison : adressage, correction d ’erreur, gestion du flux
Gestion de l’accès au médium : définit quand on peut émettre
COUCHE PHISIQUE
1
Le hardware : le médium utilisé : paire torsadée, câble coaxial, fibre optique…, la forme des signaux véhiculés, la connectique
Notion de réseau Exemple: TCP/IP
TCP : Transmission Control Protocol (Couche 4)
IP : Internet Protocol (Couche 3)
SESSION LAYER
5
Organise et synchronise les échanges entre utlisateurs
Chapitre 3 : Le modèle ISO
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 13
Exemples de trames respectant le modèle ISO
46 à 1500
Préambule
AD. Destin.
Ad. Source
Couches application
Contrôle
FCS
8
Octets
6
6
2
4
LLC
IP
TCP
20
20
FTP, HTTP , SMTP Modbus etc...
Trame Etenrnet TCP-IP
Trame Modbus RTU
Demande de lecture des mots numéro W5 et W6 de l ’esclave adresse 7
Code
fonction
= 3
1
Octets
1
2
Numéro
du 1er mot
= 5
Nombtre de
mots à lire
= 2
Adr.
esclave
= 7
CRC 16
2
2
Chapitre 3 : Le modèle ISO
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 14
Les principaux supports utilisés
Quelques standards électriques en paire torsadée
Les différentes topologies
Les supports physiques
Chapitre 4 : Les supports physiques
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 15
Les principaux supports utilisés
La paire de fils torsadés
Le plus simple à mettre en œuvre, et le moins cher.
Le câble coaxial
Il se compose d’un conducteur en cuivre, entouré d’un écran mis à la terre. Entre les deux, une couche isolante
de matériau plastique. Le câble coaxial a d’excellentes propriétés électriques et se prête aux transmissions à
grande vitesse.
La fibre optique
Ce n’est plus un câble en cuivre qui porte les signaux électriques mais une fibre optique qui transmet des signaux
lumineux. Convient pour les environnements industriels agressifs, les transmissions sont sûres, et les longues
distances.
vitesse
distance
immunité électro-magnétique
Les supports de transmission ou MEDIUMS influent sur :
Coût du médium
Faible
Important
Mediums les plus utilisés :
Chapitre 4 : Les supports physiques
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 16
Quelques standards paire torsadée
RS232 :
  Liaison point à point par connecteur SUB-D 25 broches. Distance < 15 mètres, débit < 20 kbits/sec.
RS422A :
  Bus multipoint full duplex (bi directionnel simultané) sur 4 fils.
  Bonne immunité aux parasites, distance maxi 1200 mètres à 100 kbits/sec.
  2 fils en émission, 2 fils en réception.
RS485 :
  Bus multipoint half duplex (bi directionnel alterné) sur 2 fils.
  Mêmes caractéristiques que RS422A mais sur 2 fils.
Chapitre 4 : Les supports physiques
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 17
Les différentes topologies
TOPOLOGIE
POINT A POINT
(entre 2 unités en
communication)
TOPOLOGIE EN
ETOILE
(plusieurs unités
communiquent par leur
propre ligne avec une
unité dite Centrale)
TOPOLOGIE EN
ARBRE
(c’est une variante de la
topologie en étoile)
TOPOLOGIE
MAILLEE
(les équipements sont reliés
entre eux pour former une
toile d’araignée.
Pour atteindre un
noeud
,
plusieurs chemins sont
possibles)
TOPOLOGIE EN
ANNEAU
(toutes les unités sont montées
en série dans une boucle fermée.
Þ
les communications
doivent traverser toutes les
unités pour arriver au récepteur)
TOPOLOGIE
BUS
(le réseau se compose d’une
ligne principale à laquelle
toutes les unités sont
connectées)
Chapitre 4 : Les supports physiques
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------