## Slide 1
Université Ahmed Zabana de Relizane
Faculté des Sciences et Technologies
Département de génie électrique
Logique Combinatoire et Séquentielle
Chapitre IV: Les Circuits combinatoires
Circuits combinatoires aiguilleurs
(02 Semaines)
2021/2022
Mem Benaouda imen

## Slide 2: Les circuits combinatoires: les aiguilleurs
Multiplexeur
Démultiplexeur
Applications des multiplexeurs
Exemple de circuit intégré de MUX

## Slide 3: 1. Le Multiplexeur
Un multiplexeur est un circuit combinatoire qui permet de sélectionner une information (1 bit) parmi 2n valeurs en entrée.
Il possède :
  2n entrées d’information
  Une seule sortie
  N entrées de sélection ( commandes)
Em ......... E3 E1 E0
C0
C1 Mux 2n 1 V
Cn-1 S

## Slide 4: 1.1 Multiplexeur 2 1
V | C0 |  | S
0 | X |  | 0
1 | 0 |  | E0
1 | 1 |  | E1
E1 E0
C0
Mux 2 1
S
V

## Slide 5: 1.2 Multiplexeur 4 1
C1 | C0 |  | S
0 | 0 |  | E0
0 | 1 |  | E1
1 | 0 |  | E2
1 | 1 |  | E3
E3 E2 E1 E0
C0
C1 Mux 4 1
S

## Slide 6: 1.3 Multiplexeur 81
C2 | C1 | C0 |  | S
0 | 0 | 0 |  | E0
0 | 0 | 1 |  | E1
0 | 1 | 0 |  | E2
0 | 1 | 1 |  | E3
1 | 0 | 0 |  | E4
1 | 0 | 1 |  | E5
1 | 1 | 0 |  | E6
1 | 1 | 1 |  | E7
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
C0
C1 Mux 8 1
C2 S

## Slide 7: Exemple : Réalisation d’un additionneur complet avec des multiplexeurs 81
Ai | Bi | Ri-1 |  | Ri
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 0
0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 1
Ai | Bi | Ri-1 |  | Si
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 |  | 0
1 | 0 | 0 |  | 1
1 | 0 | 1 |  | 0
1 | 1 | 0 |  | 0
1 | 1 | 1 |  | 1
Nous avons besoin d’utiliser deux multiplexeurs :Le premier pour réaliser la fonction de la somme et l’autres pour donner la retenue.

## Slide 8: Réalisation de la fonction de la somme:
On pose :
C2=Ai
C1=Bi
C0=Ri-1
E0=0, E1=1, E2=1, E3=0, E4=1, E5=0, E6=0, E7=1
Exemple : Réalisation d’un additionneur complet avec des multiplexeurs 81

## Slide 9: Réalisation de la fonction de la retenue:
On pose :
C2=Ai
C1=Bi
C0=Ri-1
E0=0, E1=0, E2=0, E3=1, E4=0, E5=1, E6=1, E7=1
Exemple : Réalisation d’un additionneur complet avec des multiplexeurs 81

## Slide 10
ri-1
bi
ai
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
C0
C1 Mux 8 1
C2
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
C0
C1 Mux 8 1
C2
‘1’
‘0’
‘1’
‘0’
Si
Ri
ri-1
bi
ai
Exemple : Réalisation d’un additionneur complet avec des multiplexeurs 81

## Slide 11: 2. Démultiplexeurs
Il joue le rôle inverse d’un multiplexeurs, il permet de faire passer une information dans l’une des sorties selon les valeurs des entrées de commandes.
Il possède :
  une seule entrée
  2n sorties
  N entrées de sélection ( commandes)
C0 DeMux 1 4
C1
S3 S2 S1 S0
I

## Slide 12: 2.1 Démultiplexeur 14
C1 | C0 |  | S3 | S2 | S1 | S0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | I
0 | 1 |  | 0 | 0 | I | 0
1 | 0 |  | 0 | I | 0 | 0
1 | 1 |  | I | 0 | 0 | 0
C0 DeMux 1 4
C1
S3 S2 S1 S0
I

## Slide 13: 3. Applications des multiplexeurs
Conversion parallèle/série : aiguiller les informations présentes en parallèle à l’entrée du MUX en des informations de type série en sortie ; toutes les combinaisons d’adresses sont énumérées une par une sur les entrées de sélection.
Réalisation de fonctions logiques : toute fonction logique de N variables est réalisable avec un multiplexeur de 2N vers 1.

## Slide 14: 4. Exemple de circuit intégré de MUX
Le circuit intégré 74151 est un MUX : respectivement. Le constructeur indique généralement le fonctionnement de son circuit par une table de fonctionnement.

## Slide 15: 4. Exemple de circuit intégré de MUX

## Slide 16: 4. Exemple de circuit intégré de MUX

## Slide 17
Fin