## Slide 1
Université Ahmed Zabana de Relizane
Faculté des Sciences et Technologies
Département de génie électrique
Logique Combinatoire et Séquentielle
Chapitre VI: Les Bascules
(02 Semaines)
2021/2022
Mem Benaouda imen

## Slide 2: Logique séquentielle
Plan
  I- Les bascules
  II- Les compteurs
  III- Les registres
Système
combinatoire
Ei
Sj
Sj-
+
Système séquentiel

## Slide 3: Introduction
1- Définition:
En logique combinatoire, le niveau de la sortie dépend directement du niveau logique des entrées :
S = f(e1,e2,…,en)
En logique séquentielle, le niveau de la sortie est certes lié aux niveaux des entrées, mais il dépend aussi des états antérieurs (mémoire).

## Slide 4: Introduction
2- Systèmes synchrones (Notion de l’horloge):
Une horloge est une variable logique qui passe successivement de 0 à 1 et de 1 à 0 d’une façon périodique.
Cette variable est utilisée souvent comme une entrée des circuits séquentiels → le circuit est dit synchrone.
L’horloge est notée par H ou ck ( clock).
S+
Σ
Z
S-
H
H
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 5
Niveau Bas : 0
Niveau Haut: 1
Front montant
Front descendant
La période T
La période T est en seconde
La fréquence f La fréquence est en Hertz
0
1
0
Introduction

## Slide 6
Synchronisation sur niveau Haut
Synchronisation sur front montant
Synchronisation sur front descendant
H
H
H
E
E
E
Introduction

## Slide 7: Introduction
3- fonction mémoire :
à l’apparition du signal e, la sortie change d’état, à la disparition du signal la sortie reste dans le même état.
Le maintien de la sortie est l’effet mémoire.

## Slide 8: Introduction
4- Systèmes asynchrones:
Lorsque un circuit séquentiel n’a pas d’horloge comme variable d’entrée ou si le circuit fonctionne indépendamment de cette horloge alors ce circuit est asynchrone.
S+
Σ
Z
S-

## Slide 9
I- Les Bascules.
I-1 La bascule RS.
I-2 La bascule D.
I-3 La bascule JK.
I-4 La bascule T.

## Slide 10: I-1 La bascule RS asynchrone
  La bascule RS asynchrone possède une entrée R (Reset) de mise à 0, une entrée S (Set) de mise à 1 et une sortie Q.
  L’état R=S=0 (mode mémoire) maintient l’état de la sortie. L’état R=S=1 (mode interdit) est interdit car il conduit à mettre simultanément la sortie à 1 et à 0.
table de fonctionnement :
Q+
R
S
Q-
0
1
1
0
1
1
1
0
Φ
symbole :
0
0
Mémoire
Mise à 1
Mise à 0
Interdit
R
S
Q

## Slide 11: I-1 La bascule RS asynchrone
  Réalisation (1)
R
S
Q-
Q+
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
Φ
Φ
table de vérité :
Interdit
Mémoire
Mise à 1
Mise à 0
tableau de Karnaugh :
Q-
RS
0
00
01
1
11
10
1
Φ
0
0
0
1
1
Φ
équation logique :
Q+  S  Q-R

## Slide 12: I-1 La bascule RS asynchrone
    Cette bascule RS est prioritaire au 1 car, pour la combinaison R=S=1, la sortie Q est mise à 1 (les Φ ayant été fixés à 1 pour la simplification de Q).
    Remarque: le logigramme fait apparaître une sortie supplémentaire égale au complément de la sortie Q uniquement si la combinaison R=S=1 n’apparaît pas.
Q+  S  Q-R
logigramme :
&
1
&
1
Q
S
R
S
R
Q
Q+  S  Q-R

## Slide 13: I-1 La bascule RS asynchrone
  Réalisation (2)
table de vérité :
tableau de Karnaugh :
Q-
RS
0
00
01
1
11
10
1
Φ
0
0
0
1
1
Φ
équation logique :
Q+  R  Q-S
Interdit
Mémoire
Mise à 1
Mise à 0
R
S
Q-
Q+
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
Φ
Φ

## Slide 14: I-1 La bascule RS asynchrone
    Cette bascule RS est prioritaire au 0 car, pour la combinaison R=S=1, la sortie Q est mise à 0 (les Φ ayant été fixés à 0 pour la simplification de Q).
    Remarque: le logigramme fait apparaître une sortie supplémentaire égale au complément de la sortie Q uniquement si la combinaison R=S=1 n’apparaît pas.
Q+  R  Q-S
logigramme :
Q+  R  Q-S
Q
R
S
Q
≥1
≥1

## Slide 15: I-1 La bascule RS asynchrone
  Cas des états interdits:
  Afin de conserver une sortie complémentaire quelque soit la combinaison d’entrée, il convient de remplacer la combinaison R=S=1 par une autre combinaison en utilisant un circuit combinatoire selon le principe suivant :
R
S
Q
R
S
R’
S’
Système
combi-
natoire

## Slide 16: I-1 La bascule RS asynchrone
    1- Cas R=S=1 ramené au cas R=0 et S=1 (mise à 1)
table de vérité :
R’
R
S
0
1
1
0
1
1
0
0
S’
0
0
1
0
1
0
0
1
équations logiques :
S’  S
R’  R  S  R  S
logigramme :
1
&
&
&
Q
Q
1
1
S’
R’
S
R

## Slide 17: I-1 La bascule RS asynchrone
    2- Cas R=S=1 ramené au cas R=1 et S=0 (mise à 0)
table de vérité :
R’
R
S
0
1
1
0
1
1
0
0
S’
0
0
1
0
1
0
1
0
équations logiques :
R’  R
S’  R  S  R  S
logigramme :
Q
R’
S’
Q
≥1
≥1
≥1
1
R
S

## Slide 18: I-1 La bascule RS synchrone
La bascule RS synchrone (RST ou RSH):
  La bascule RS synchrone possède une entrée R (Reset) de mise à zéro, une entrée S (Set) de mise à 1, une entrée d’horloge H et une sortie Q.
  La bascule RS synchrone fonctionne selon l’état de l’horloge :
    si l’horloge est à 1 (niveau haut)
    si l’horloge est à 0 (niveau bas)
    si il y a un front montant sur l’horloge
    si il y a un front descendant sur l’horloge
    si il y a une impulsion sur l’horloge

## Slide 19: I-1 La bascule RS synchrone
  Modes de synchronisation des bascules RST
t
H
0
1
sur front descendant
R
S
Q
Q
H
sur front montant
R
S
Q
Q
H
sur niveau bas
R
S
Q
Q
H
sur niveau haut
R
S
Q
Q
H

## Slide 20: I-1 La bascule RS synchrone
  La bascule RST synchronisée par le niveau haut de l’horloge :
table de fonctionnement :
H
R
S
Q+
0
Φ
Φ
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Q-
Q-
1
0
Φ
Interdit
Mémoire
Mise à 1
Mise à 0
    Exercice : à partir de la table de vérité de cette bascule, déterminer l’équation de sa sortie et réaliser le logigramme avec des portes NAND uniquement.

## Slide 21: I-1 La bascule RS synchrone
Q+
H
Q-
R
S
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
Φ
1
1
0
Φ
RS
HQ-
00
00
01
01
11
10
11
10
0
0
0
1
0
0
Φ
1
1
0
1
1
1
Φ
1
0
Q+  Q-R  HQ-  HS
Q+  Q-R  HQ-  HS
Q+  Q-R  HQ-  HS
Q+  Q-R  HQ-  HS
Q+  Q-(R  H)  HS
Q+  Q-(RH)  HS
Q+  Q-(RH)  HS
Q+  Q- (RH) HS

## Slide 22: I-1 La bascule RS synchrone
t
Q
t
R
t
H
t
S
    Chronogramme :

## Slide 23: I-1 La bascule RS synchrone
  La bascule RST synchronisée par le front montant de l’horloge :
table de fonctionnement :
H
R
S
Q+
0
Φ
Φ
Φ
Φ
1
Q-
Q-
0
1
1
1
0
0
1
1
Φ
Interdit
Mémoire
Mise à 1
Mise à 0
    Réalisation: la détection du front s’effectue par le jeu de 3 mémoires interne à la bascule ou par un circuit de dérivation du signal d’horloge.




0
0
Q-

## Slide 24: I-1 La bascule RS synchrone
t
Q
    Chronogramme :
t
H
t
S
t
R

## Slide 25: I-2 La bascule D
  La bascule D est une bascule synchrone qui possède une entrée de donnée D (Data), une entrée d’horloge H, une sortie Q et une sortie complément de Q.
  Le signal de synchronisation est actif :
  soit sur un niveau (haut ou bas) de l’horloge (bascule D latch).
  soit sur un front (montant ou descendant) de l’horloge (bascule D edge triggered).
sur front descendant
D
Q
Q
H
sur front montant
D
Q
Q
H
sur niveau bas
D
Q
Q
H
sur niveau haut
D
Q
Q
H

## Slide 26: I-2 La bascule D
  La bascule D latch : la sortie recopie l’entrée sur un niveau d’horloge. Sur l’autre niveau, la sortie est mémorisée.
  Bascule D latch synchronisée par le niveau haut :
table de fonctionnement :
Q+
H
D
Q-
0
1
1
0
1
1
Q-
0
1
0
0
Recopie
Mémoire

## Slide 27: I-2 La bascule D
t
Q
t
D
    Chronogramme :
t
H

## Slide 28: I-2 La bascule D
  La bascule D edge triggered: la sortie recopie l’entrée sur un front d’horloge sinon elle ne change pas d’état (maintien de l’état, mémorisation).
  Bascule D synchronisée par le front montant (positive edge triggered):
table de fonctionnement :
Q+
H
D
Q-
1
Φ

0

1
Q-
0
1
0
Φ
Recopie
Mémoire

## Slide 29: I-2 La bascule D
t
Q
    Chronogramme :
t
H
t
D

## Slide 30: I-3 La bascule JK
  La bascule JK est une bascule synchrone (le plus souvent sur front) qui possède une entrée J de mise à 1, une entrée K de mise à 0, une entrée d’horloge H, une sortie Q et une sortie complément de Q.
  Son fonctionnement diffère de celui d’une bascule RST pour la situation ambiguë R=S=1. Dans le cas J=K=1, la sortie est inversée.
bascule JK à déclenchement
sur front montant
J
Q
Q
H
K
bascule JK à déclenchement
sur front descendant
J
Q
Q
H
K

## Slide 31: I-3 La bascule JK
  Bascule JK à déclenchement sur front montant :
table de fonctionnement :
H
J
K
Q+
0
Φ
Φ
Φ
Φ
1
Q-
Q-
0
1
0
1
0
1
Inversion
Mémoire
Mise à 0
Mise à 1




0
0
Q-
1
1
Q-

## Slide 32: I-3 La bascule JK
t
Q
    Chronogramme :
t
H
t
J
t
K

## Slide 33: I-3 La bascule JK
  Entrées asynchrones: toutes les bascules synchrones commercialisées possèdent des entrées asynchrones de forçage de mise à 0 (R ou Clear) et de mise à 1 (S ou Preset) prioritaires sur toutes autres entrées.
  Bascule JK à déclenchement sur front montant avec entrées de forçage non complémentées :
table de fonctionnement :
symbole :
H
J
K
Q+
R
S
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
0
1
1
0
0
1

1
0


0
0

1
1
Φ
Φ
Φ
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Q-
Mémoire
0
Mise à 0
1
Mise à 1
Φ
Interdit
0
Forçage à 0
1
Forçage à 1
Inversion
Q-
J
Q
Q
H
K
S
R
Preset
Clear

## Slide 34: I-4 La bascule T
  La bascule T est une bascule synchrone qui possède une entrée de donnée T, une entrée d’horloge H, une sortie Q et une sortie complément de Q.
  Son fonctionnement est un cas particulier de la bascule JK ou les entrées J et K sont connectées ensemble (ou mises à 1).
table de fonctionnement :
symbole :
Q+
H
T
Q-
1
Φ

0

1
Q-
Q-
0
Φ
Inversion
Mémoire
Q-
T
Q
Q
H

## Slide 35: I-4 La bascule T
t
Q
    Chronogramme :
t
T
t
H

## Slide 36: Conclusion
Autres structures:
Structure maître-esclave (pulse triggered) : les entrées sont synchronisées sur un niveau d’horloge et les sorties évoluent après le retour de l’horloge à l’état initial.
Structure avec verrouillage de la donnée : les entrées sont synchronisées sur un front d’horloge et les sorties évoluent après le retour de l’horloge à l’état initial.

## Slide 37
Fin